## Slide 1
新規入場者教育
安全・ルール・緊急時対応 ご説明
現場名：＿＿＿＿＿＿＿＿ 実施日： 年 月 日

## Slide 2
本日の教育内容
1
現場のルールと持ち物
服装・入退場・禁止事項
2
作業上の安全ルール
保護具・整理整頓・重機周辺
3
火気・危険物の取扱い
喫煙場所・消火器の場所
4
緊急時の対応
避難経路・連絡先・応急処置
5
健康管理
熱中症・体調不良時の対応
6
受講後の手続き
職長への申告・確認書について

## Slide 3
① 現場のルールと持ち物
必ず持参するもの
✓ 安全帽（ヘルメット）
✓ 安全靴
✓ 作業着（長袖・長ズボン）
✓ 安全帯（高所作業の場合）
✓ 身分証明書
禁止事項
✗ 無断入場・無断退場
✗ 飲酒・薬物使用
✗ 作業区域外への立入り
✗ 携帯電話の作業中使用
✗ ヘルメット未着用での作業

## Slide 4
② 作業上の安全ルール
保護具の着用
作業内容に応じた保護具を必ず着用してください。
安全帽・安全靴は現場内では常時着用必須です。
整理整頓・清掃
作業終了後は必ず片付けを行ってください。
通路・避難口をふさがないよう注意してください。
重機・車両周辺
重機の旋回範囲内に立ち入らないでください。
誘導員の指示に必ず従ってください。
高所作業
安全帯は必ず使用し、親綱・単管に確実にフックを掛けてください。
工具・材料の落下防止措置を徹底してください。

## Slide 5
④ 緊急時の対応
1
まず大声で知らせる
「人が倒れた！」「火事だ！」と
周囲に大声で知らせてください。
2
119番・110番に通報
場所・状況・けが人の状態を
落ち着いて伝えてください。
3
現場責任者へ報告
必ず現場監督・職長へ
速やかに報告してください。
📞 現場監督：＿＿＿＿＿＿＿ 📞 緊急連絡先（会社）：＿＿＿＿＿＿＿

## Slide 6
⑤ 健康管理・熱中症対策
⚠ こんな症状が出たら作業中止
⚠ めまい・立ちくらみ
⚠ 大量の汗・顔面蒼白
⚠ 吐き気・頭痛
⚠ 意識の混濁・けいれん
✓ 予防と対処法
✓ こまめな水分補給（塩分も）
✓ 休憩は涼しい場所で
✓ 体調不良は即申告
✓ 仲間への声がけを忘れずに
体調不良は「これくらい大丈夫」と思わず、必ず職長・監督に申し出てください

## Slide 7
お疲れ様でした
1
この資料を最後まで読んだことを職長に申告してください
2
職長から受講確認書を受け取り、氏名・所属会社を記入してください
3
不明な点・気になる点があれば、作業開始前に必ず職長または現場監督に確認してください
安全第一で、今日もよろしくお願いします